## Slide 1: 《计算机组成原理实验》 （第五次）
厦门大学信息学院软件工程系 张海英
2023年5月11日

## Slide 2: 目录
一、验证实验
  单总线结构 MIPS 处理器（硬布线控制器）（5条指令）
  单总线结构 MIPS 处理器（微程序控制器）（5条指令）
  单周期 MIPS 处理器（硬布线控制器）（24条指令）
  单周期 RISC-V 处理器（硬布线控制器）（9条指令）
二、设计实验
  单总线结构 MIPS 处理器（微程序控制器）（增加1条add指令）（6条指令）
  单总线结构 MIPS 处理器（微程序控制器）（再增加1条j指令）（7条指令）
三、挑战性实验
  单总线结构 MIPS 处理器（硬布线控制器）（增加1条add指令）（6条指令）
  单总线结构 MIPS 处理器（硬布线控制器）（再增加1条j指令）（7条指令）
四、拓展实验 （可选做）
  （验证实验）多周期 MIPS 处理器（硬布线控制器）（8条指令）
  （验证实验）多周期 MIPS 处理器（微程序控制器）（8条指令）
  （设计实验）多周期 MIPS 处理器（硬布线控制器）（增加1条j指令）（9条指令）
  （设计实验）多周期 MIPS 处理器（微程序控制器）（增加1条j指令）（9条指令）

## Slide 3: 实验要求
每完成挑战性实验一个，追加5分。
拓展实验不做强行要求，鼓励同学们去完成。
设计实验文件命名：
  单总线结构 MIPS 处理器（微程序控制器）（6条指令）.circ
  单总线结构 MIPS 处理器（微程序控制器）（7条指令）.circ
挑战性实验文档命名：
  单总线结构 MIPS 处理器（硬布线控制器）（6条指令）.circ
  单总线结构 MIPS 处理器（硬布线控制器）（7条指令）.circ
拓展实验文档命名（不强行要求）：
  多周期 MIPS 处理器（硬布线控制器）（9条指令）.circ
  多周期 MIPS 处理器（微程序控制器）（9条指令）.circ

## Slide 4: 实验报告文件提交要求
1、请按照FTP上的实验报告模板（厦门大学计算机组成原理实验报告样本（第5次实验）.docx），撰写实验报告（Word版本），实验报告命名为：学号+姓名+第5次实验报告
2、请将实验报告和设计文件打包为1个压缩文件，压缩文件命名为：学号+姓名+第5次实验.zip
3、将压缩文件上传到FTP上，第5次实验报告提交截止时间（2周内）

## Slide 5: 一、验证实验
单总线结构 MIPS 处理器（硬布线控制器）（5条指令）
单总线结构 MIPS 处理器（微程序控制器）（5条指令）
单周期 MIPS 处理器（硬布线控制器）（24条指令）
单周期 RISC-V 处理器（硬布线控制器）（9条指令）

## Slide 6: 验证实验1、单总线结构 MIPS 处理器（硬布线控制器） （5条指令）
（1）单总线结构 MIPS 处理器（硬布线控制器）支持的5条指令：
slt
slt rd,rs,rt
R型
R[rd] <- (R[rs] < R[rt]) ? 1:0
比较指令：如果rs < rt，则置rd=1；否则，置rd=0
序号 | MIPS指令 | RTL描述 | 功能说明
1 | lw rt,imm(rs) | R[rt] <- M[R[rs] + SignExt(imm)] | 取数指令
2 | sw rt,imm(rs) | M[R[rs] + SignExt(imm)] <- R[rt] | 存数指令
3 | beq rs,rt,imm | if(R[rs] == R[rt]) PC <- PC + 4 + SignExt(imm) <<2 | 条件分支指令：如果rs == rt，则跳转
4 | addi rt,rs,imm | R[rt] <- R[rs] + SignExt(imm) | 立即数加法指令，不考虑溢出
5 | slt rd,rs,rt | R[rd] <- (R[rs] < R[rt]) ? 1:0 | 小于置1指令，有符号数比较

## Slide 7
（2）单总线结构 MIPS 处理器（硬布线控制器）的数据通路
t
slt rd,rs,rt
R型
R[rd] <- (R[rs] < R[rt]) ? 1:0
比较指令：如果rs < rt，则置rd=1；否则，置rd=0

## Slide 8
三级时序（变长指令周期）
1个指令周期包括：取指周期（Mif）、计算周期（Mcal）、执行周期（Mex）等3个机器周期
1个机器周期包括：2～4个时钟周期（T1、T2、T3、T4）
22个控制信号
停机控制

## Slide 9
参考教材的图6.42
参考教材的图6.43
硬布线控制器（三级时序、变长指令周期）

## Slide 10
指令译码器（5条指令）
IR为LW指令时，指令译码器输出的LW=1，其余为0
IR为SW指令时，指令译码器输出的SW=1，其余为0
IR为BEQ指令时，指令译码器输出的BEQ=1，其余为0
IR为ADDI指令时，指令译码器输出的ADDI=1，其余为0
IR为SLT指令时，指令译码器输出的SLT=1，其余为0
IR为其他指令时，指令译码器输出的OtherInstr=1，其余为0

## Slide 11
slt/addi
输入：现态（4位），5个指令译码信号（LW、SW、BEQ、SLT、ADDI）
输出：次态（4位）
共9个状态：S0～S8
例如：现态=0000=S0，次态=0001=S1
现态=0011=S3，SLT=1，次态=0110=S6
现态=0011=S3，LW=1，次态=0100=S4
状态机

## Slide 12
输出函数
slt/addi
输入：现态（4位）
输出：Mif、Mcal、Mex，T1、T2、T3、T4
例如：现态=0000=S0，输出=Mif、T1
现态=0001=S1，输出=Mif、T2
现态=1000=S8，输出=Mex、T3

## Slide 13
硬布线控制器组合逻辑单元
输入： Mif、Mcal、Mex，T1、T2、T3、T4， LW、SW、BEQ、SLT、ADDI，EQUAL
输出：22个控制信号
这里的Mif、Mcal、Mex，相当于图6.43中的M1～Mi
这里的T1、T2、T3、T4 ，相当于图6.43中的T1～Tk
这里的LW、SW、BEQ、SLT、ADDI ，相当于图6.43中的译码信号I1～Im
这里的EQUAL ，相当于图6.43中的反馈信号B1～Bj

## Slide 14
算术逻辑单元ALU
ADD=1 Result=X+Y
ADD4=1 Result=X+4
SUB=1 Result=X-Y
SLT=1 Result=(X<Y) ? 1:0
X=Y EQULA=1

## Slide 15
（3）在单总线结构 MIPS 处理器（硬布线控制器）的数据通路上运行程序：
  第一步：测试5条指令的程序：test1.asm

## Slide 16
  第二步：在单总线结构 MIPS 处理器（硬布线控制器）的数据通路上运行排序程序：
    打开Logisim设计文件：单总线结构MIPS处理器（硬布线控制器）（5条指令）.circ”
    将test1.hex装入到RAM中，然后运行程序
    程序运行结束，结果在100～102存储单元中
  第三步：运行5个数的排序程序sort3_mips_bus.hex和sort4_mips_bus.hex

## Slide 17
（4）请分析单总线结构 MIPS 处理器（硬布线控制器）的电路原理：
    包括：数据通路、硬布线控制器、指令译码器、状态机、输出函数、硬布线控制器组合逻辑单元、算术逻辑单元ALU等电路。
（5）请问：在该单总线结构 MIPS 处理器（硬布线控制器）的数据通路上，能够运行求累加和程序、计算费波那契数列程序吗？为什么？

## Slide 18: 验证实验2、单总线结构 MIPS 处理器（微程序控制器） （5条指令）
（1）单总线结构 MIPS 处理器（微程序控制器）支持的5条指令：
slt
slt rd,rs,rt
R型
R[rd] <- (R[rs] < R[rt]) ? 1:0
比较指令：如果rs < rt，则置rd=1；否则，置rd=0
序号 | MIPS指令 | RTL描述 | 功能说明
1 | lw rt,imm(rs) | R[rt] <- M[R[rs] + SignExt(imm)] | 取数指令
2 | sw rt,imm(rs) | M[R[rs] + SignExt(imm)] <- R[rt] | 存数指令
3 | beq rs,rt,imm | if(R[rs] == R[rt]) PC <- PC + 4 + SignExt(imm) <<2 | 条件分支指令：如果rs == rt，则跳转
4 | addi rt,rs,imm | R[rt] <- R[rs] + SignExt(imm) | 立即数加法指令，不考虑溢出
5 | slt rd,rs,rt | R[rd] <- (R[rs] < R[rt]) ? 1:0 | 小于置1指令，有符号数比较

## Slide 19
（2）单总线结构 MIPS 处理器（微程序控制器）的数据通路（与硬布线控制器相同）
t
slt rd,rs,rt
R型
R[rd] <- (R[rs] < R[rt]) ? 1:0
比较指令：如果rs < rt，则置rd=1；否则，置rd=0

## Slide 20
微程序控制器（下址字段法）

## Slide 21
指令译码器（5条指令）（与硬布线控制器相同）
IR为LW指令时，指令译码器输出的LW=1，其余为0
IR为SW指令时，指令译码器输出的SW=1，其余为0
IR为BEQ指令时，指令译码器输出的BEQ=1，其余为0
IR为ADDI指令时，指令译码器输出的ADDI=1，其余为0
IR为SLT指令时，指令译码器输出的SLT=1，其余为0
IR为其他指令时，指令译码器输出的OtherInstr=1，其余为0

## Slide 22
微程序入口查找逻辑
LW=1 微程序入口地址=4
SW=1 微程序入口地址=9
BEQ=1 微程序入口地址=14
SLT=1 微程序入口地址=19
ADDI=1 微程序入口地址=22

## Slide 23
判别测试逻辑
P0=0 P1=0 EQUAL=0 M1M0=00 下址字段
P0=0 P1=0 EQUAL=1 M1M0=00 下址字段
P0=0 P1=1 EQUAL=0 M1M0=00 下址字段
P0=0 P1=1 EQUAL=1 M1M0=10 beq分支=10H=16
P0=1 P1=任意 EQUAL=任意 M1M0=01 微程序入口

## Slide 24
微程序
25条微指令
控制存储器的内容
控制存储器（存放25条微指令）
微指令格式（30位）=控制字段（22位）+判断逻辑（3位）+下址字段（5位）
微地址寄存器
下址字段
P2没有用到

## Slide 25
（3）请在单总线结构 MIPS 处理器（微程序控制器）的数据通路上运行程序：
  test1.hex、sort3_mips_bus.hex、sort4_mips_bus.hex，具体步骤与单总线结构 MIPS 处理器（硬布线控制器）相同。
（4）请分析单总线结构 MIPS 处理器（微程序控制器）的电路原理和微程序：
  包括：数据通路、微程序控制器（下址字段法）、微程序入口查找逻辑、判别测试逻辑、控制存储器中的微程序（25条微指令）等。

## Slide 26: 验证实验3、单周期 MIPS 处理器（硬布线控制器） （24条指令）
（1）单周期 MIPS 处理器（硬布线控制器）支持的24条指令：
slt
slt rd,rs,rt
R型
R[rd] <- (R[rs] < R[rt]) ? 1:0
比较指令：如果rs < rt，则置rd=1；否则，置rd=0
序号 | MIPS指令 | RTL描述 | 功能说明
1 | add $rd,$rs,$rt | R[rd] <- R[rs] + R[rt] | 寄存器加法指令，不考虑溢出
2 | slt rd,rs,rt | R[rd] <- (R[rs] < R[rt]) ? 1:0 | 小于置1指令，有符号数比较
3 | addi rt,rs,imm | R[rt] <- R[rs] + SignExt(imm) | 立即数加法指令，不考虑溢出
4 | lw rt,imm(rs) | R[rt] <- M[R[rs] + SignExt(imm)] | 取数指令
5 | sw rt,imm(rs) | M[R[rs] + SignExt(imm)] <- R[rt] | 存数指令
6 | beq rs,rt,imm | if(R[rs] == R[rt]) PC <- PC + 4 + SignExt(imm) <<2 | 条件分支指令：如果rs == rt，则跳转
7 | bne rs,rt,imm | if(R[rs] != R[rt]) PC <- PC + 4 + SignExt(imm) <<2 | 条件分支指令：如果rs != rt，则跳转
8 | syscall | 系统调用指令，用于停机 | 系统调用指令，用于停机
核心指令（8条）
第四次实验的内容

## Slide 27
序号 | MIPS指令 | RTL描述 | 功能说明
1 | addu $rd,$rs,$rt | R[rd] <- R[rs] + R[rt] | 无符号寄存器加法指令
2 | addiu $rt,$rs,imm | R[rt] <- R[rs] + SignExt(imm) | 无符号立即数加法指令
3 | and $rd,$rs,$rt | R[rd] <- R[rs] & R[rt] | 逻辑与指令
4 | andi $rt,$rs,imm | R[rt] <- R[rs] & {16个0, imm} | 立即数逻辑与指令
5 | sll $rd,$rt,imm | R[rd] <- R[rt] << shamt | 逻辑左移
6 | srl $rd,$rt,imm | R[rd] <- R[rt] >>> shamt | 逻辑左移
7 | sra $rd,$rt,imm | R[rd] <- R[rt] >> shamt | 逻辑左移
8 | sub $rd,$rs,$rt | R[rd] <- R[rs] - R[rt] | 寄存器减法指令
9 | or $rd,$rs,$rt | R[rd] <- R[rs] ¦ R[rt] | 逻辑或指令
10 | ori $rt,$rs,imm | R[rt] <- R[rs] ¦ {16个0, imm} | 立即数逻辑或指令
11 | nor $rd,$rs,$rt | R[rd] <- !(R[rs] ¦ R[rt]) | 逻辑或非指令
12 | sltu $rd,$rs,$rt | R[rd] <- (R[rs] < R[rt]) ? 1:0 | 小于置1指令，无符号数比较
13 | slti $rt,$rs,imm | R[rd] <- (R[rs] < SignExt(imm)) ? 1:0 | 小于置1指令，立即数比较
14 | j address | PC <- {(PC+4)31:28, address<<2} | 无条件分支指令
15 | jal address | R[31] <- PC+4 PC <- {(PC+4)31:28, address<<2} | 子程序调用指令
16 | jr $rs | PC <- R[$rs] | 寄存器跳转指令
基础指令（16条）

## Slide 28
（2）单周期 MIPS 处理器（硬布线控制器）的数据通路slt
slt rd,rs,rt
R型
R[rd] <- (R[rs] < R[rt]) ? 1:0
比较指令：如果rs < rt，则置rd=1；否则，置rd=0

## Slide 29
硬布线控制器

## Slide 30
输入：OP（6位）、Func（funct，6位）
输出：AluOP（4位），13种运算
根据指令的OP字段（6位）、funct字段（6位），知道是哪条运算类指令，然后给出运算器的运算功能AluOP（4位）（13种运算）
OP
运算器控制器

## Slide 31
控制信号生成
输入：OP（6位）、Func（6位）
输出：控制信号（12个）
根据指令的OP字段（6位）、funct字段（6位），知道是哪条指令，然后给出相应的控制信号（12个）
控制信号（12个）

## Slide 32
13种运算
AluOP=0000 逻辑左移
AluOP=0001 算术右移
AluOP=0010 逻辑右移
AluOP=0011 乘法
AluOP=0100 除法
AluOP=0101 加法
AluOP=0110 减法
AluOP=0111 逻辑与
AluOP=1000 逻辑或
AluOP=1001 逻辑异或
AluOP=1010 逻辑或非
AluOP=1011 有符号数比较
AluOP=1100 无符号数比较
X=Y EQUAL=1
ALU

## Slide 33
寄存器堆

## Slide 34
（3）请分析单周期 MIPS 处理器（硬布线控制器）的电路原理：
  包括：数据通路、硬布线控制器、运算器控制器、控制信号生成等电路。
（4）请问：该单周期 MIPS 处理器的控制器能不能采用微程序控制器的方法设计？为什么？
（5）有兴趣的同学，请编写测试程序，对24条指令的功能进行测试。

## Slide 35: 验证实验4、单周期 RISC-V 处理器（硬布线控制器） （9条指令）
（1）单周期 RISC-V 处理器（硬布线控制器）支持的9条指令：
slt
slt rd,rs,rt
R型
R[rd] <- (R[rs] < R[rt]) ? 1:0
比较指令：如果rs < rt，则置rd=1；否则，置rd=0
第四次实验的内容

## Slide 36
（2）单周期 RISC-V 处理器（硬布线控制器）的数据通路
slt rd,rs,rt
R型
R[rd] <- (R[rs] < R[rt]) ? 1:0
比较指令：如果rs < rt，则置rd=1；否则，置rd=0

## Slide 37
输入：OP（7位）、funct3（3位）
输出：控制信号（9个）
根据指令的OP字段（7位）、funct3字段（3位），知道是哪条指令，然后给出相应的控制信号（9个）
控制信号（9个）
硬布线控制器

## Slide 38
立即数扩展部件Ext

## Slide 39
算术逻辑单元ALU

## Slide 40
ALU控制信号生成
32位加法器

## Slide 41
16位加法器

## Slide 42
寄存器堆Regs

## Slide 43
（3）请分析单周期 RISC-V处理器（硬布线控制器）的电路原理：
  包括：数据通路、硬布线控制器、立即数扩展部件Ext、算术逻辑单元ALU等电路。
（4）请问：该单周期 RISC-V 处理器的控制器能不能采用微程序控制器的方法设计？为什么？
（5）有兴趣的同学，请编写测试程序，对9条指令的功能进行测试。

## Slide 44: 二、设计实验
单总线结构 MIPS 处理器（微程序控制器）（增加1条add指令）（6条指令）
单总线结构 MIPS 处理器（微程序控制器）（再增加1条j指令）（7条指令）

## Slide 45: 设计实验1、单总线结构 MIPS 处理器（微程序控制器） （增加1条add指令）（6条指令）
前面的单总线结构 MIPS 处理器（微程序控制器）只支持5条指令，不能运行求累加和程序、计算费波那契数列程序。
请对该单总线结构 MIPS 处理器的微程序控制器进行修改，使其支持6条指令（增加1条add指令），并对新增的add指令进行测试。
slt
slt rd,rs,rt
R型
R[rd] <- (R[rs] < R[rt]) ? 1:0
比较指令：如果rs < rt，则置rd=1；否则，置rd=0
5条指令
6条指令

## Slide 46
设计思路：
  （1）数据通路不需要修改，只需要修改微程序控制器。
  （2）修改指令译码器，增加add指令。
  （3）修改微程序入口查找逻辑，增加add指令。
  （4）判断测试逻辑不需要修改。
  （5）修改控制存储器中的微程序，增加add指令对应的3条微指令。
t
slt rd,rs,rt
R型
R[rd] <- (R[rs] < R[rt]) ? 1:0
比较指令：如果rs < rt，则置rd=1；否则，置rd=0
微程序控制器（5条指令）

## Slide 47
如何修改“微程序入口查找逻辑”？
  （1）5条指令的微程序入口查找逻辑公式。
5条指令的微程序入口地址
LW=1 微程序入口地址=4
SW=1 微程序入口地址=9
BEQ=1 微程序入口地址=14
SLT=1 微程序入口地址=19
ADDI=1 微程序入口地址=22
微程序入口查找逻辑自动生成（5条指令）.xlsx

## Slide 48
（2）请填写“微程序入口查找逻辑自动生成（6条指令）（空表）.xlsx”，并生成6条指令的微程序入口查找逻辑公式。
微程序入口查找逻辑自动生成（6条指令）（空表）.xlsx

## Slide 49
第一步：新建一个电路（6个输入、5个输出）
第二步：点击这个菜单
第三步：点击“Expression”
第四步：输入S4的逻辑公式，点击“Enter”
  （3）在Logisim上生成逻辑电路。

## Slide 50
第五步：输入S3、S2、S1、S0的逻辑公式
第六步：点击“Build Circuit”，OK，Yes；即可生成电路

## Slide 51
  （4）测试生成的“微程序入口查找逻辑电路”的正确性。

## Slide 52
如何修改“微程序”？
  （1）5条指令的微程序。
微程序自动生成（5条指令）.xlsx
微程序（5条指令）

## Slide 53
（2）请填写“微程序自动生成（add指令）（空表）.xlsx”，生成add指令的微程序，然后添加到5条指令的微程序最后面。
微程序自动生成（add指令）（空表）.xlsx

## Slide 54
程序测试：
  （1）请使用测试程序test2.hex，对设计好的单总线 MIPS 处理器（微程序控制器，支持6条指令）进行测试。
t
slt rd,rs,rt
R型
R[rd] <- (R[rs] < R[rt]) ? 1:0
比较指令：如果rs < rt，则置rd=1；否则，置rd=0

## Slide 55
（2）在单总线 MIPS 处理器（微程序控制器，支持6条指令）的数据通路上运行求累加和程序、计算费波那契数列程序、排序程序（降序排序、升序排序）。

## Slide 56: 设计实验2、单总线结构 MIPS 处理器（微程序控制器） （再增加1条j指令）（7条指令）
请对前面设计好的单总线结构 MIPS 处理器（微程序控制器）（6条指令）进行修改，使其支持7条指令（再增加1条j指令），并对新增的j指令进行测试。
6条指令
7条指令

## Slide 57
设计思路：
  （1）j指令的汇编代码为：j address，RTL功能描述是：PC<- {(PC+4)31:28, imm26 <<2}
  （2）需要修改数据通路，将26位立即数imm26从指令寄存器IR中引出，这里需要增加1个控制信号
  （3）需要修改ALU，完成拼接运算：(PC+4)31:28, imm26 <<2，这里需要增加1个控制信号
  （4）需要修改“指令译码器”电路
  （5）需要修改“微程序入口查找逻辑”电路
  （6）需要修改微程序：增加j指令的微程序
  （7）控制信号=24个（增加2个）
  （8）微指令长度=32位（增加2位）=24位（控制信号）+3位（判断测试）+5位（下址字段）
微程序入口查找逻辑自动生成（7条指令）（空表）.xlsx
微程序自动生成（J指令）（空表）.xlsx

## Slide 58
程序测试：
  （1）请使用测试程序test3.hex，对设计好的单总线 MIPS 处理器（微程序控制器，支持7条指令）进行测试。
t
slt rd,rs,rt
R型
R[rd] <- (R[rs] < R[rt]) ? 1:0
比较指令：如果rs < rt，则置rd=1；否则，置rd=0

## Slide 59
（2）请使用sort_sum_mips_bus.hex（排序+求累加和程序），对设计好的单总线 MIPS 处理器（微程序控制器，支持7条指令）进行测试。

## Slide 60: 三、挑战性实验
单总线结构 MIPS 处理器（硬布线控制器）（增加1条add指令）（6条指令）
单总线结构 MIPS 处理器（硬布线控制器）（再增加1条j指令）（7条指令）

## Slide 61: 挑战性实验1、单总线结构 MIPS 处理器（硬布线控制器）（增加1条add指令）（6条指令）
请修改前面的单总线结构 MIPS 处理器（硬布线控制器）（5条指令），使其支持6条指令（增加1条add指令），并对新增的add指令进行测试。
6条指令
5条指令

## Slide 62
硬布线控制器（5条指令）
思路：
（1）数据通路不需要修改
（2）指令译码器需要修改（与6条指令的微程序控制器的指令译码器相同）
（3）状态机需要修改
（4）输出函数不需要修改
（5）硬布线控制器组合逻辑单元需要修改

## Slide 63
如何修改“状态机”的逻辑电路？
  （1）5条指令的“状态机”逻辑电路。
输入：现态（4位），5个指令译码信号（LW、SW、BEQ、SLT、ADDI）
输出：次态（4位）
共9个状态：S0～S8
例如：现态=0000=S0，次态=0001=S1
现态=0011=S3，SLT=1，次态=0110=S6
现态=0011=S3，LW=1，次态=0100=S4
状态机自动生成（5条指令）.xlsx

## Slide 64
（2）请填写“状态机自动生成（6条指令）（空表）.xlsx”，并生成状态机逻辑公式，然后在Logisim上生成逻辑电路。
状态机自动生成（6条指令）（空表）.xlsx

## Slide 65
如何修改“硬布线控制器组合逻辑单元”的逻辑电路？
  （1）5条指令的“硬布线控制器组合逻辑单元”逻辑电路。
硬布线控制器组合逻辑自动生成（5条指令）.xlsx
输入： Mif、Mcal、Mex，T1、T2、T3、T4， LW、SW、BEQ、SLT、ADDI，EQUAL
输出：22个控制信号
这里的Mif、Mcal、Mex，相当于图6.43中的M1～Mi
这里的T1、T2、T3、T4 ，相当于图6.43中的T1～Tk
这里的LW、SW、BEQ、SLT、ADDI ，相当于图6.43中的译码信号I1～Im
这里的EQUAL ，相当于图6.43中的反馈信号B1～Bj

## Slide 66
（2）请填写“硬布线控制器组合逻辑自动生成（6条指令）（空表）.xlsx”中的ADD指令部分，并生成硬布线控制器组合逻辑的逻辑公式，然后在Logisim上生成逻辑电路。
硬布线控制器组合逻辑自动生成（6条指令）（空表）.xlsx

## Slide 67
程序测试：
  （1）请使用测试程序test2.hex，对设计好的单总线 MIPS 处理器（硬布线控制器，支持6条指令）进行测试。
t
slt rd,rs,rt
R型
R[rd] <- (R[rs] < R[rt]) ? 1:0
比较指令：如果rs < rt，则置rd=1；否则，置rd=0

## Slide 68
（2）在单总线 MIPS 处理器（硬布线控制器，支持6条指令）的数据通路上运行求累加和程序、计算费波那契数列程序、排序程序（降序排序、升序排序）。

## Slide 69: 挑战性实验2、单总线结构 MIPS 处理器（硬布线控制器）（再增加1条j指令）（7条指令）
请对前面的单总线结构 MIPS 处理器（硬布线控制器）（6条指令）进行修改，使其支持7条指令（再增加1条j指令），并对新增的j指令进行测试。
7条指令
6条指令

## Slide 70
思路：
（1）数据通路需要修改（与7条指令的微程序控制器的数据通路相同）
（2）ALU需要修改（与7条指令的微程序控制器的ALU相同）
（3）指令译码器需要修改（与7条指令的微程序控制器的指令译码器相同）
（4）状态机需要修改
（5）输出函数不需要修改
（6）硬布线控制器组合逻辑单元需要修改
硬布线控制器（5条指令）

## Slide 71
请填写“状态机自动生成（7条指令）（空表）.xlsx”，并生成状态机逻辑公式，然后在Logisim上生成逻辑电路。
状态机自动生成（7条指令）（空表）.xlsx

## Slide 72
请填写“硬布线控制器组合逻辑自动生成（7条指令）（空表）.xlsx”中的ADD指令、J指令部分，并生成硬布线控制器组合逻辑的逻辑公式，然后在Logisim上生成逻辑电路。
硬布线控制器组合逻辑自动生成（7条指令）（空表）.xlsx

## Slide 73
程序测试：
  （1）请使用测试程序test3.hex，对设计好的单总线 MIPS 处理器（硬布线控制器，支持7条指令）进行测试。
t
slt rd,rs,rt
R型
R[rd] <- (R[rs] < R[rt]) ? 1:0
比较指令：如果rs < rt，则置rd=1；否则，置rd=0

## Slide 74
（2）请使用sort_sum_mips_bus.hex（排序+求累加和程序），对设计好的单总线 MIPS 处理器（硬布线控制器，支持7条指令）进行测试。

## Slide 75: 三、拓展实验
（验证实验）多周期 MIPS 处理器（硬布线控制器）（8条指令）
（验证实验）多周期 MIPS 处理器（微程序控制器）（8条指令）
（设计实验）多周期 MIPS 处理器（硬布线控制器）（增加1条j指令）（9条指令）
（设计实验）多周期 MIPS 处理器（微程序控制器）（增加1条j指令）（9条指令

## Slide 76: 拓展实验1、多周期 MIPS 处理器（硬布线控制器） （8条指令）（验证实验）
（1）多周期 MIPS 处理器（硬布线控制器）支持的8条指令：
slt
slt rd,rs,rt
R型
R[rd] <- (R[rs] < R[rt]) ? 1:0
比较指令：如果rs < rt，则置rd=1；否则，置rd=0
序号 | MIPS指令 | RTL描述 | 功能说明
1 | lw rt,imm(rs) | R[rt] <- M[R[rs] + SignExt(imm)] | 取数指令
2 | sw rt,imm(rs) | M[R[rs] + SignExt(imm)] <- R[rt] | 存数指令
3 | beq rs,rt,imm | if(R[rs] == R[rt]) PC <- PC + 4 + SignExt(imm) <<2 | 条件分支指令：如果rs == rt，则跳转
4 | bne rs,rt,imm | if(R[rs] != R[rt]) PC <- PC + 4 + SignExt(imm) <<2 | 条件分支指令：如果rs != rt，则跳转
5 | add $rd,$rs,$rt | R[rd] <- R[rs] + R[rt] | 寄存器加法指令，不考虑溢出
6 | addi rt,rs,imm | R[rt] <- R[rs] + SignExt(imm) | 立即数加法指令，不考虑溢出
7 | slt rd,rs,rt | R[rd] <- (R[rs] < R[rt]) ? 1:0 | 小于置1指令，有符号数比较
8 | syscall | 系统调用指令，用于停机 | 系统调用指令，用于停机

## Slide 77
（2）多周期 MIPS 处理器（硬布线控制器）的数据通路
t
slt rd,rs,rt
R型
R[rd] <- (R[rs] < R[rt]) ? 1:0
比较指令：如果rs < rt，则置rd=1；否则，置rd=0

## Slide 78
硬布线控制器

## Slide 79
控制器状态机
输入：现态（4位），7个指令译码信号（LW、SW、R_TYPE、BEQ、BNE、ADDI、SysCall）
输出：次态（4位）
共14个状态：S0～S13
例如：现态=0000=S0，次态=0001=S1
现态=0001=S1，LW=1，次态=0010=S2
现态=0001=S1，SW=1，次态=0101=S5
多周期 MIPS 处理器指令执行状态转换图

## Slide 80
组合逻辑电路
输出函数
输入：现态（4位）
输出：13个控制信号、ALUControl

## Slide 81
ALU的13种运算
AluOP=0000 逻辑左移
AluOP=0001 算术右移
AluOP=0010 逻辑右移
AluOP=0011 乘法
AluOP=0100 除法
AluOP=0101 加法
AluOP=0110 减法
AluOP=0111 逻辑与
AluOP=1000 逻辑或
AluOP=1001 逻辑异或
AluOP=1010 逻辑或非
AluOP=1011 有符号数比较
AluOP=1100 无符号数比较
X=Y EQUAL=1
ALU
寄存器堆

## Slide 82
（3）在多周期 MIPS 处理器（硬布线控制器）的数据通路上运行程序

## Slide 83
（4）请分析多周期 MIPS 处理器（硬布线控制器）的电路原理：
    包括：数据通路、硬布线控制器、控制器状态机、输出函数等电路。

## Slide 84: 拓展实验2、多周期 MIPS 处理器（微程序控制器） （8条指令）（验证实验）
（1）多周期 MIPS 处理器（微程序控制器）支持的8条指令：
slt
slt rd,rs,rt
R型
R[rd] <- (R[rs] < R[rt]) ? 1:0
比较指令：如果rs < rt，则置rd=1；否则，置rd=0
序号 | MIPS指令 | RTL描述 | 功能说明
1 | lw rt,imm(rs) | R[rt] <- M[R[rs] + SignExt(imm)] | 取数指令
2 | sw rt,imm(rs) | M[R[rs] + SignExt(imm)] <- R[rt] | 存数指令
3 | beq rs,rt,imm | if(R[rs] == R[rt]) PC <- PC + 4 + SignExt(imm) <<2 | 条件分支指令：如果rs == rt，则跳转
4 | bne rs,rt,imm | if(R[rs] != R[rt]) PC <- PC + 4 + SignExt(imm) <<2 | 条件分支指令：如果rs != rt，则跳转
5 | add $rd,$rs,$rt | R[rd] <- R[rs] + R[rt] | 寄存器加法指令，不考虑溢出
6 | addi rt,rs,imm | R[rt] <- R[rs] + SignExt(imm) | 立即数加法指令，不考虑溢出
7 | slt rd,rs,rt | R[rd] <- (R[rs] < R[rt]) ? 1:0 | 小于置1指令，有符号数比较
8 | syscall | 系统调用指令，用于停机 | 系统调用指令，用于停机

## Slide 85
（2）多周期 MIPS 处理器（微程序控制器）的数据通路
  s,rt
R型
R[rd] <- (R[rs] < R[rt]) ? 1:0
比较指令：如果rs < rt，则置rd=1；否则，置rd=0

## Slide 86
微程序控制器（下址字段法）

## Slide 87
地址转移逻辑
输入：7个指令的译码信号 输出：微程序入口地址
LW=1 微程序入口地址=2
SW=1 微程序入口地址=5
BEQ=1 微程序入口地址=7
BNE=1 微程序入口地址=8
RTYPE=1 微程序入口地址=9
ADDI=1 微程序入口地址=11
SYSCALL=1 微程序入口地址=13

## Slide 88
控制存储器的内容
微程序
14条微指令
微程序

## Slide 89
ALU
寄存器堆

## Slide 90
（3）在多周期 MIPS 处理器（微程序控制器）的数据通路上运行程序

## Slide 91
（4）请分析多周期 MIPS 处理器（微程序控制器）的电路原理：
    包括：数据通路、微程序控制器、地址转移逻辑、控制存储器中的微程序（14条微指令）。

## Slide 92: 拓展实验3、多周期 MIPS 处理器（硬布线控制器） （增加1条j指令）（9条指令）（设计实验）
前面的多周期 MIPS 处理器（硬布线控制器）支持的8条指令中，没有 j 指令。
请参考教材的例6.3，对该多周期 MIPS 处理器（硬布线控制器）进行修改，包括修改数据通路、硬布线控制器、控制器状态机、输出函数，使其支持9条指令（增加1条j 指令），并对新增的j指令进行测试。
8条指令
9条指令

## Slide 93
请在设计好的多周期 MIPS 处理器（硬布线控制器）（9条指令）的数据通路上运行程序
排序+求累加和程序
包含9条指令

## Slide 94: 拓展实验4、多周期 MIPS 处理器（微程序控制器） （增加1条j指令）（9条指令）（设计实验）
前面的多周期 MIPS 处理器（微程序控制器）支持的8条指令中，没有 j 指令。
请参考教材的例6.3，对该多周期 MIPS 处理器（微程序控制器）进行修改，包括修改数据通路、微程序控制器、地址转移逻辑、微程序，使其支持9条指令（增加1条j 指令），并对新增的j指令进行测试。
8条指令
9条指令

## Slide 95
请在设计好的多周期 MIPS 处理器（微程序控制器）（9条指令）的数据通路上运行程序
排序+求累加和程序
包含9条指令